MAGNETIZAM

1. Svakoj fizikalnoj veličini s lijeve strane pridružite brojčanu oznaku odgovarajuće jedinice na desnoj

strani.

A) jakost električne struje                                     1) tesla

B) električni napon                                                2) volt

C) električni otpor                                                 3) vat

D) snaga                                                                4) kilovat

E) rad                                                                    5) amper

F) količina naboja                                                 6) om

G) magnetska indukcija                                        7) džul

H) električni naboj                                                8) kulon

10) kilovatsat

2. Elektromagnetsku indukciju otkrio je

a) James Clark Maxwell           b) Michael Faraday            c) Hendrik Antoon Lorentz

d) Nikola Tesla                          e) Hans Cristian Oersted

3. Magnetsko polje zavojnice možemo pojačati ________________________________________________________________________ .

4. Osnovni dijelovi generatora su ______________ i _____________ .

5. Generator je uređaj koji

a) pretvara mehaničku energiju u električnu

b) povećava ili smanjuje električni napon

c) pretvara električnu energiju u mehaničku

d) pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu .

6. Spravama iz lijeve skupine pridružite odgovarajuće brojčane oznake iz skupine na desnoj strani .

A) elektromotor                                                    1)pretvara struju višeg napona u struju

nižeg napona i obratno

B) generator                                                          2) pretvara mehaničku energiju u

električnu

C) transformator                                                   3) pretvara električnu energiju u

mehaničku

D) akumulator                                                        4) pretvara električnu energiju u

kemijsku

E) ampermetar                                                      5) pojačava električne impulse

7.   Jakost magnetskog polja ravnog vodiča kojim teče struja ovisi o

a) brzini promjene magnetskog polja

b) udaljenosti od vodiča

c) broju namotaja zavojnice

d) jakosti električne struje

e) magnetskoj indukciji .

8. Smjer magnetskog polja ravne zavojnice kojom teče struja određujemo pravilom ________________________________ :

ako savinuti prsti pokazuju smjer _____________________________ ,

onda  ispruženi palac pokazuje smjer _______________________________ .

9. Između krajeva vodiča koji se nalazi u _____________________ magnetskom polju  , inducira se napon.

10. Načini na koje ostvarujemo promjenu magnetskog toka kroz zavojnicu su :

a) ____________________________________________________

b)____________________________________________________

c) ____________________________________________________.

11. Transformator može mijenjati

a) frekvenciju izmjenične struje                   b) istosmjernu struju u izmjeničnu

c) napon i jakost izmjenične struje               d) napon  i jakost istosmjerne struje

e) izmjeničnu u istosmjernu struju .

12. Transformator se sastoji od

a) primara ,sekundara i jezgre                                  b) plurala , singulara i induktiviteta

c) izvora napona , zavojnice i trošila                        d) magneta , zavojnice i jezgre.

13. Učinak promjenjivog magnetskog polja na vodič  koji se u njemu nalazi  nazivamo

________________________________________________________________ .

14. Izraz  U= - N× (/ t) zove se

a) Kirchhoffovo pravilo

b) Oerstedov zakon

c) Faradayev zakon indukcije

d) Ohmov zakon

e) Maxwellov opći zakon elektrodinamike.

15. Oko vodiča postoji magnetsko polje ako njime ________________________________ .

16. Primar transformatora ima 45 zavoja i priključen je na izvor izmjeničnog napona od

30 V . U sekundaru sa  180 zavoja inducirat će se napon od

a) 180 V         b) 0 V       c) 120 V          d) 60 V           e) 7,5 V .

17. Primarna zavojnica transformatora ima 165 zavoja i priklučena je na izmjenični napon

od 220 V .Napon na krajevima sekundara iznosi 24 V. Broj  zavoja sekundara je

a) 60                      b) 48                          c) 18                 d) 270                             e) 500

18. Lorentzova sila djeluje na

a) električni naboj koji se giba u magnetskom polju

b) magnetsku indukciju polja

c) kompasnu iglu

d) zavojnicu u magnetskom polju

19. Jednica magnetske indukcije je

a) veber                  b) henri                   c) kulon                            d) tesla              e) farad

20. Ako  zavojnica rotira u magnetskom polju , na njenim krajevima će se ___________________________________________________________ .

21. Smjer magnetskog polja oko ravnog vodiča kojim teče struja određujemo pravilom desne ruke : ako ispruženi palac desne ruke pokazuje smjer električne struje onda __________________________________________________________________ .

22. Inducirani napon je to veći što je veći ________________________ i što je  veća

__________________ .

23. Stroj koji na principu elektromagnetske indukcije proizvodi električnu struju zove se

__________________ .

24. Lorentzova sila gibajućem će naboju promijeniti

a) iznos i smjer brzine                                        b) iznos  brzine

c)smjer s brzine                                                  d) magnetski tok

e) ništa od navedenog

25. Osnovne karakteristike izmjenične struje su ________________________

UNS

1. Opiši magnetsko polje ravnog vodiča  i valjkaste zavojnice kojima teče struja. ( o čemu ovisi  jakost magnetskog polja ravnog vodiča kojim teče struja i kako određujemo smjer magnetskog polja)

2. Što je to Lorentzova sila? ( kada se javlja, o čemu ovisi) Kako Lorentzova sila djeluje?

3. Što je elektromagnetska indukcija? O čemu ovisi iznos napona stvorenog elektromagnetskom indukcijom?

4. Objasni princip rada generatora i transformatora

1. Tablica oznaka

| oznaka fizikalne veličine | fizikalna veličina | osnovna mjerna jedinica | oznaka mjerne jedinice |
| --- | --- | --- | --- |
| l | duljina | metar | m |
| r | udaljenost, radijus | metar | m |
| I | jakost električne struje | amper | A |
| B | magnetska indukcija | tesla | T |
| H | jakost magnetskog polja | amper po metru | Am-1 |
| µ | magnetska permeabilnost | tesla metar po amperu | Tm A-1 |
| N | broj namotaja zavojnice |  |  |
| Q | količina naboja | kulon |  |
| F | sila | njutn | N |
| U | napon | volt | V |
| m | masa | kilogram | kg |
| v | brzina | metar po sekundi | ms-1 |
| Φ | magnetski tok | veber | Wb |
| S | površina | kvadratni metar | m2 |
| t | vrijeme | sekunda | s |

2. formule

3. Tablica konstanti

| oznaka konstante | ime konstante | vrijednost |
| --- | --- | --- |
| me | masa elektrona | 9,11× 10-31 kg |
| mp | masa protona | 1,67 × 10-27 kg |
| qe | naboj elektrona | 1,6 × 10-19 C |
| µ0 | permeabilnost vakuuma i zraka | 4 π × 10-7 Tm A-1 |

RAČUNSKI ZADACI

magnetsko polje električne struje

1. Ravnim vodičem koji se nalazi u zraku teče struja jakosti 30 mA. Kolika je magnetska indukcija na udaljenosti 30 cm od vodiča?

2. Zavojnicom duljine 10 cm teče struja jakosti  2 A. Koliko zavoja mora imati zavojnica da bi magnetska indukcija unutar zavojnice bila 1 mT?

3. Oko metalnog štapa namotano je 200 namotaja vodiča kojim teče struja od 2 A. Ako je duljina zavojnice

12 cm, a magnetska permeabilnost metala 6.78 10-3 Tm A-1, kolika je magnetska indukcija unutar štapa?

Lorentzova sila

1. Proton se giba u homogenom magnetskom polju iznosa 55 μT okomito na silnice polja brzinom 105 m/s. Koliki je iznos sile na proton?

2. Ion X2+ giba se okomito na silnice homogenog magnatskog polja indukcije 0.4 T i opisuje kružnicu polumjera  10.44 cm. Brzina iona je 2 × 106 m/s. Kolika je masa iona?

3. Elektron se giba stalnom brzinom 2×107 m/s i ulazi u homogeno magnetsko polje od 0.017 T.

Odredite polumjer kružne staze koju opisuje elektron u magnetskom polju.

4. Proton se giba brzinom 5 ×106  m/s. u  ravnini okomitoj na magnetsko polje od 1.7 T.

Koliko vremena treba protonu za jedan puni krug?

5. Proton i elektron gibaju se u homogenom magnetskom polju jednakim brzinama, svaki po svojoj putanji. Koja se čestica giba po kružnici manjeg polumjera?

6. Ioni argona Ar - ubrzavaju se u električnom polju napona 800 V i zatim ulijeću u homogeno magnetsko polje indukcije 0.32 T okomito na njegove silnice. U magnetskom polju razdijele se u dva snopa koji se gibaju pokružnim lukovima polumjera 7.63 cm i 8.05 cm. Odredite mase izotopa argona.

sila na vodič u magnetskom polju

1. Dalekovodom prolazi struja od 85 A. Dalekovod se nalazi u Zemljinom magnetskom polju  indukcije  50 μT i okomit je na silnice polja. Kolika je sila na vodič ako je dugačak  20 m?

2. Dalekovod se nalazi na visini 20 m iznad tla i kroz njega teče struja od 1 kA, u smjeru od istoka prema zapadu. Magnetska indukcija Zemlje iznosi 8 × 10-5  T i u smjeru je meridijana. Kolika je sila po metru duljine vodiča?

3. Kroz dva ravna paralelna  vodiča teku struje 5 A i 10 A u istom smjeru. Kolika sila djeluje među vodičima na duljinu 1m ako su oni razmaknuti 10 cm. Da li se privlače ili odbijaju?

4. Kroz horizontalno postavljen vodič duljine 20 cm i mase 4 g teče struja jakosti 10 A. Vodič lebdi u magnetskom polju. Kolika je magnetska indukcija polja okomitog na vodič?

Faradayev zakon elektromagnetske indukcije

1. Zrakoplov ima raspon krila 60 m i leti horizontalno u smjeri istok - zapad brzinom 216 km/h. Koliki se napon inducira na krajevima krila ako je magnetska indukcija Zemljinog polja 50 μT?

2. Vodič duljine 1 m giba se u homogenom magnetskom polju iznosa 0.1 T okomito na silnice polja brzinom

2 m/s. Koliki se napon inducira na krajevima vodiča?

3.  Zavojnica sa 100 namotaja i poprečnog presjeka 1 dm2 rotira frekvencijom od 10 okreta u sekundi okomito na magnetsko polje od 0.5 T. Koliki se napon inducira na krajevima zavojnice?

transformator

1. Transformator punjača mobitela pretvara napon 220 V u napon od 6 V.

Sekundarna zavojnica ima 30 namotaj i kroz nju teče struja 400 mA.

Koliko ima namotaja primar i kolika je struja u njemu?

2. Kroz primar transformatora s 1000 namotaja teče struja jakosti 2 mA. Kolika je jakost struje kroz sekundar koji ima 12 namotaja?

RJEŠENJA RAČUNSKIH ZADATAKA